| ISSN 1666-7948 www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar | Revista QuímicaViva Número 3, año 2, diciembre 2003 quimicaviva@qb.fcen.uba.ar |
| --- | --- |

MICROORGANISMOS  Y METALES PESADOS: UNA INTERACCIÓN EN BENEFICIO DEL MEDIO AMBIENTE

Dra. Diana L. Vullo*

Recibido 30 de octubre de 2003

Aceptado 12 de noviembre de 2003

La acumulación de desechos, sobre todo en áreas urbanas, genera la  dispersión de gran diversidad de compuestos en suelos, aguas superficiales  y aire, con la consecuente filtración de los mismos hacia las aguas  subterráneas: los acuíferos que constituyen la reserva de agua potable.

¿Cómo solucionamos el problema generado por la dispersión de  contaminantes en el medio ambiente? La respuesta es lo que llamamos  remediación. Para definir este término podemos decir que es el uso  intencional de procesos de degradación químicos o biológicos para  eliminar sustancias contaminantes ambientales que han sido vertidos con  conocimiento o accidentalmente en el medio ambiente. Los procesos de  remediación pueden efectuarse in situ, o sea en el mismo lugar donde ha  ocurrido el derrame, o bien ex situ, separando la porción contaminada y trasladándola a un reactor. Tal es el caso de efluentes industriales o  domiciliarios que se tratan previamente al vertido al medio ambiente.

Cuando escuchamos la radio, usamos una linterna, arrancamos el motor de  nuestro automóvil, nunca pensamos que todos estos elementos contienen  metales pesados. ¿Somos conscientes del destino que corren cuando se descarten? ¿Sabemos qué ocurre cuando tiramos apenas una pila a la basura?  ¿Cuál es el destino de los metales pesados durante la fabricación de  pilas y baterías y en otros procesos industriales?

Las actividades industriales generan una contaminación a gran escala con  metales pesados (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Ni, Hg, Co, Ag, Au) y radionuclidos (U,  Th) en el medio ambiente. En el caso particular de los suelos, suelen  afectar la fertilidad y/o el uso posterior de los mismos, mientras que en el  caso de los acuíferos y aguas superficiales, pueden comprometer seriamente  el uso de este recurso como fuente de agua para el consumo humano. La  remediación de estos ambientes contaminados mediante la utilización de  métodos químicos involucra procesos de costos excesivamente altos debido a  la especificidad requerida. Además, este tipo de solución no es aplicable  en procesos de remediación in situ, ya que es imposible tratar un metal  determinado debido a la competencia existente por la presencia de otros. La  aplicación de métodos de remediación efectivos depende del conocimiento  de los factores hidrológicos y geológicos del sitio, la solubilidad y  especiación de los metales pesados, los procesos de atenuación e  inmovilización y la medida en que los metales puedan dispersarse tanto  horizontal como verticalmente a medida que migran por el suelo. Por otra  parte, la utilización de métodos biológicos para remediar un ambiente  contaminado (biorremediación) ofrece una alta especificidad en la remoción  del metal de interés con flexibilidad operacional, tanto en sistemas in  situ como ex situ.

IMPACTO  AMBIENTAL

El impacto ambiental de los contaminantes metálicos en suelos y sedimentos  es estrictamente dependiente de la capacidad de complejamiento de éstos con  componentes del medio ambiente y su respuesta a las condiciones fisicoquímicas y biológicas de su entorno. Los metales son especies  químicas no degradables. Por tal motivo, una vez volcados al medio  ambiente, sólo pueden distribuirse entre los entornos aire - agua - suelo,  a veces cambiando su estado de oxidación, o incorporarse a los seres vivos.  Los procesos de adsorción y la formación de complejos en medios naturales  son responsables de que la mayor parte de los vestigios de metales pesados  se acumulen en los sólidos en suspensión, incorporándose rápidamente a  los sedimentos, donde se presentan los mayores niveles de concentración de  estos contaminantes. Como resultado de estas interacciones, los sedimentos  juegan un papel muy importante en la regulación de la calidad del agua. Por  su parte, las aguas intersticiales, en contacto directo con los sedimentos,  actúan como fuente o sumidero de estos contaminantes y en ellas se observan  concentraciones intermedias entre las aguas superficiales y los sedimentos  (5, 11, 14, 16)

BIODISPONIBILIDAD

La toxicidad de los metales pesados es muy alta. Su acción directa sobre  los seres vivos ocurre a través del bloqueo de las actividades biológicas,  es decir, la inactivación enzimática por la formación de enlaces entre el  metal y los grupos -SH (sulfhidrilos) de las proteínas, causando daños  irreversibles en los diferentes organismos. Para que los metales pesados  puedan ejercer su toxicidad sobre un ser vivo, éstos deben encontrarse  disponibles para ser captados por éste, es decir que el metal debe estar  biodisponible. El concepto de biodisponibilidad se encuentra íntimamente  relacionado con las condiciones físicoquímicas del ambiente, que  determinan la especiación y por lo tanto la concentración de metal libre y  lábil. Por ello es fundamental al determinar el grado de contaminación por metales pesados de un ambiente, conocer su biodisponibilidad, es decir, la  concentración de metal libre y lábil presente en la muestra (3, 15, 17,  22, 24).

Los métodos electroquímicos permiten determinar la especiación de un  metal y analizar la disponibilidad del mismo en diferentes ambientes. En  particular la aplicación de las técnicas de Voltamperometría de  Preconcentración (4, 8, 9) que permiten evaluar la existencia de complejos  entre el metal y ligandos presentes en el medio ambiente natural y la  labilidad de los mismos. Por medio de las curvas de intensidad de corriente  registrada en una muestra en función del potencial aplicado a la misma, se  evidencia la presencia de metales a través de la aparición de picos, cuyas  áreas y alturas son proporcionales a las concentraciones de los mismos en  estado libre en esas condiciones de lectura. Las Figuras 1.A., 1.B y 1.C (6)  muestran una serie de voltamperogramas realizados en nuestro laboratorio de  Electroquímica, para muestras naturales de aguas subterráneas (Figura  1.A), intersticiales (Figura 1.B) y superficiales (Figura 1.C), con y sin  tratamiento de destrucción fotoquímica de materia orgánica de manera de eliminar todo ligando presente, en las cuales se evaluó la presencia de Cu,  Cd, Pb y Zn.

Figura  1a

Figura  1b

Figura  1c

Se  ve claramente como cambia el perfil de las muestras antes y después de la  destrucción de ligandos de origen orgánico, como consecuencia de la  liberación de metales de sus complejos estables. Es decir que en toda  muestra natural la concentración de metal total se halla alejada de la  disponible y ese alejamiento se debe al complejamiento existente con los  componentes naturales de la muestra.

TRANSFORMACIONES  MEDIADAS POR MICROORGANISMOS

Todas las interacciones entre los microorganismos y los metales u otros  elementos como carbono, nitrógeno, azufre y fósforo son componentes  fundamentales del ciclos biogeoquímicos. Las interacciones metal-microbiota  son estudiadas entonces en profundidad en el contexto de la biotecnología  ambiental, con el objeto de implementar métodos de remoción, recuperación  o detoxificación de metales pesados y radionúclidos (10, 20, 21, 30) .

Dependiendo del estado de oxidación que se presente un metal y la especie  que esté conformando, un microorganismo puede realizar dos transformaciones  posibles. Una correspondería a la movilización del metal, es decir el  pasaje de un estado insoluble inicial (metales asociados a suelos, sulfuros  u óxidos metálicos, por ejemplo) correspondiente a una fase sólida, a un  estado soluble final, en fase acuosa. Este proceso se conoce con el nombre de lixiviación microbiana. El otro corresponde a la inmovilización del  metal, es decir el pasaje de un estado soluble inicial en fase acuosa a uno  insoluble final en fase sólida. A su vez existen en la naturaleza  diferentes mecanismos por los cuales la inmovilización del metal puede  llegar a ocurrir. Veamos entonces un poco más en detalle estas interacciones metales pesados-microorganismos.

MOVILIZACIÓN  DE LOS METALES PESADOS

Biolixiviación

Este mecanismo de solubilización es utilizado en la industria minera. Por  intermedio de la acción microbiana, los metales presentes en los minerales  resultan extraídos en fase acuosa. Tal es el caso de la obtención de Cu  por la oxidación de las menas de Cu2S (calcocita) a CuSO4 por intermedio de  la acción de las bacterias Thiobacillus ferroxidans y Thiobacillus  thiooxidans [Figura 2, (23)].

Figura  2

Desde  el punto de vista de la biorremediación, el biolixiviado puede utilizarse  dentro de la perspectiva de la hidrometalurgia, recuperando metales a partir  de materiales sólidos contaminados como suelos, cenizas resultantes de  quema de desechos, sedimentos acuáticos, etc. Este proceso se ha aplicado  con éxito utilizando bacterias oxidadoras del hierro o sulfuros, como Thiobacillus  ferroxidans o Thiobacillus thiooxidans, respectivamente, en la recuperación de Cu, Ni, Zn y Cd, tanto en condiciones aerobias como  anaerobias, ya que estos microorganismos pueden utilizar el catión Fe3+  como último aceptor de electrones en lugar del O2 (2). Las bacterias del  género Thiobacillus son microorganismos acidófilos, es decir,  requieren un pH = 2,5 para crecer en condiciones óptimas, lo cual resulta  adecuado para mantener a los metales en solución, sobre todo al Fe3+. Con  valores de pH mayores a 5,5, estos microorganismos no se desarrollan, por lo  tanto la lixiviación no sería efectiva. Pero como era de esperar, existen  otros microorganismos en la naturaleza capaces de lograr una solubilización  efectiva de metales tales como Mn, Fe, Zn, Cd y Pb a pH mayores a través un  mecanismo diferente. Se ha comprobado que este mecanismo ocurre a través de  la liberación de compuestos orgánicos capaces de complejar y así  solubilizar metales, tales como ácidos carboxílicos o los compuestos  llamados sideróforos (10, 20, 21). Algunos hongos como Trichoderma  harzianum pueden solubilizar MnO2, Fe2O3 y Zn metálico mediante la  liberación de agentes quelantes. Ralstonia eutropha (Alcaligenes eutrophus)  es una bacteria capaz de acumular metales pesados, previa solubilización de  los mismos mediante la liberación de sideróforos. Los sideróforos son  péptidos con capacidad complejante que son liberados al medio con el objeto  de captar Fe, que es utilizado como oligoelemento dentro del metabolismo  celular. La biosíntesis de sideróforos, si bien se induce en ausencia de  Fe en el medio, también ocurre en presencia de otros metales, con el fin de  detoxificar el entorno celular (7, 12, 31). Otro caso interesante resulta la  utilización de una combinación de la solubilización microbiana del Pb de  la piromorfita, Pb5(PO4)3Cl, mediada por el hongo Aspergillus niger  con la acumulación del metal disuelto por parte de plantas que crecen en  suelos contaminados con dicho mineral (10). Este último fenómeno es  conocido por fitorremediación, donde la retención del metal es mediada por  la acumulación en vegetales.

INMOVILIZACIÓN  DE METALES PESADOS

Dentro  de la amplia diversidad microbiana, existen microorganismos resistentes y  microorganismos tolerantes a metales. Los resistentes se caracterizan por  poseer mecanismos de detoxificación codificados genéticamente, inducidos  por la presencia del metal (27). En cambio, los tolerantes son indiferentes  a la presencia o ausencia de metal. Tanto los microorganismos resistentes  como tolerantes son de particular interés como captores de metales en sitios contaminados, debido a que ambos pueden extraer los contaminantes. La  resistencia o tolerancia experimentada por microorganismos es posible  gracias a la acción de diferentes mecanismos [Figura 3, (21)]. Estos fenómenos son: biosorción, bioacumulación, biomineralización,  biotransformación y quimiosorción mediada por microorganismos.

Figura  3

Biosorción

La biosorción es un fenómeno ampliamente estudiado en la biorremediación  de diversos metales pesados como el cadmio, cromo, plomo, níquel, zinc y  cobre (13, 19, 28, 29). Los microorganismos utilizados como biosorbentes, aislados a partir de ecosistemas contaminados, retienen los metales pesados  a intervalos de tiempo relativamente cortos al entrar en contacto con  soluciones de dichos metales. Esto minimiza los costos en un proceso de remediación, ya que no requiere el agregado de nutrientes al sistema, al no  requerir un metabolismo microbiano activo. La biomasa capaz de participar en  estos procesos es fácilmente extraíble de sistemas acuosos como cursos de  aguas o efluentes de diversos orígenes, por lo que el proceso global de  biorremediación sería rentable. Es por ello que la búsqueda de este tipo  de microorganismos se encuentra en crecimiento constante, junto con el  estudio de sistemas biosorbentes como por ejemplo la utilización de  consorcios microbianos, o sistemas mixtos formados por microorganismos y  macromoléculas (polímeros) sorbentes, que incrementarían los rendimientos  en la captación de mezclas de metales pesados (1, 18, 25, 33, 34).

Los fenómenos de biosorción se caracterizan por la retención del metal  mediante una interacción físicoquímica del metal con ligandos  pertenecientes a la superficie celular. Esta interacción se produce con  grupos funcionales expuestos hacia el exterior celular pertenecientes a  partes de moléculas componentes de las paredes celulares, como por ejemplo  carboxilo, amino, hidroxilo, fosfato y sulfhidrilo. Es un mecanismo de  cinética rápida que no presenta una alta dependencia con la temperatura y  en muchos casos puede estudiarse en detalle mediante la construcción de los  modelos de isotermas de Langmuir y Freundlich.

Bioacumulación

Este mecanismo celular involucra un sistema de transporte de membrana que  internaliza al metal pesado presente en el entorno celular con gasto de  energía. Este consumo energético se genera a través del sistema  H+-ATPasa. Una vez incorporado el metal pesado al citoplasma, éste es  secuestrado por la presencia de proteínas ricas en grupos sulfhidrilos  llamadas metalotioneínas o también puede ser compartimentalizado dentro de  una vacuola, como ocurre en hongos.

Algunos ejemplos de este proceso son muy interesantes, como el caso de  acumulación de uranio por la bacteria Pseudomonas aeruginosa, el  cual fue detectado íntegramente en el citoplasma, al igual que en la  levadura Saccaromyces cerevisiae (21).

Biomineralización

Los microorganismos son capaces de precipitar metales y radionuclidos como  carbonatos e hidróxidos, mediante un mecanismo de resistencia codificado en  plásmidos. Este mecanismo aparece por el funcionamiento de una bomba que  expulsa el metal tóxico presente en el citoplasma hacia el exterior celular  en contracorriente a un flujo de H+ hacia el interior celular. Esto produce  una alcalinización localizada sobre la superficie celular externa y por lo  tanto la precipitación del metal pesado (Figura 3.).

Otra forma de precipitar los metales es a través de la formación de  sulfuros o fosfatos, como resultado de alguna actividad enzimática celular.  Un ejemplo de ello es la precipitación de sulfuros metálicos en reactores  con cultivos mixtos de bacterias reductoras de sulfato (10, 21) o la  acumulación de CdS en la pared celular de las bacterias Klebsiella  planticola y Pseudomonas aeruginosa (26, 35).

Biotransformación

Este es un proceso que involucra un cambio químico sobre el metal pesado,  como por ejemplo en el estado de oxidación o metilación. Esta  transformación biológica de los metales pesados que resultan tóxicos  mediada por enzimas microbianas puede dar como resultado compuestos poco  solubles en agua o bien compuestos volátiles. El ejemplo más claro es el  ciclo del Hg en la naturaleza, donde la bacteria Pseudomonas aeruginosa  puede reducir el catión Hg2+ a Hg0, y otros organismos pueden luego  metilarlo dando como producto el CH3Hg+ y (CH3)2Hg, que son volátiles y  aún más tóxicos que el propio Hg (Figura 4.).

Figura  4

Las reducciones de V(V) a V(III), Au(III) a Au(0) y Cr(VI) a Cr(III),  conducen a la precipitación del metal bajo condiciones fisiológicas. Entre  estos últimos el Cr es el metal más ampliamente utilizado en la industria  de aceros, automóviles, equipamiento de hospitales y curtiembres, entre  otras. El Cr(VI) es un contaminante de prioridad 1 catalogado por la Agencia  de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA: www.epa.gov), ya que es  estable en solución acuosa y por lo tanto de alta movilidad en diferentes  ambientes, con un alto potencial mutagénico y carcinogénico. El pasaje a  Cr(III) produce la inmovilización por precipitación de hidróxidos y la  disminución en la mutagenicidad. La utilización de microorganismos  resitentes a Cr con capacidad de bioconversión Cr(VI) en Cr(III) es de  fundamental importancia en el tratamiento biológico de efluentes  industriales (21, 28).

Quimiosorción  mediada por microorganismos

Dentro de este término se pueden describir aquella clase de reacciones en  donde los microorganismos biomineralizan un metal, formando un depósito  primario. Este depósito primario funciona como núcleo de cristalización,  con la subsecuente deposición del metal de interés, promoviendo y  acelerando así el mecanismo de mineralización (Figura 3).

Un ejemplo de este proceso es el agregado de Fe en un efluente a tratar, en  presencia de bacterias reductoras del sulfato. Estos microorganismos  producen sulfuros que precipitan en forma de FeS, sobre la superficie  celular. Los otros metales contaminantes utilizan el FeS formado como  soporte y cristalizan sobre sus cristales. Luego, aprovechando las  propiedades magnéticas del Fe, pueden separarse fácilmente de la fase  soluble, decontaminando así el material (21).

Cualquiera  de los mecanismos microbianos descriptos remueve los metales pesados de  efluentes contaminados. Los microorganismos autóctonos que sobreviven en  sitios contaminados han desarrollado mecanismos de resistencia y/o  tolerancia que nos son útiles a la hora de la implementación de procesos  de biorremediación. Pseudomonas fluorescens 200H, aislada en nuestro  laboratorio a partir de aguas superficiales contaminadas del arroyo Las  Catonas (Partido de Moreno, Buenos Aires) logra la separación de la fase  acuosa del 65% de Cd y 32% de Zn presentes en el medio de cultivo (Figura  5.).

Figura  5

Si  bien la mayor parte de Cd y Zn aparece retenida en las fracciones  correspondientes a pared celular, experimentos posteriores nos revelaron que  el porcentaje de metal biosorbido es muy bajo, alrededor del 7%.  Evidentemente existe la posibilidad de que ocurra una biomineralización del  metal, la cual requiere un metabolismo celular activo, que tendremos que  estudiar más a fondo. Éste es sólo un ejemplo. A diario realizamos nuevos  aislamientos, con el objeto de reunir la mayor cantidad de microorganismos  que en cultivos puros o mixtos logren una separación eficiente de los  metales de nuestro estudio, Cu, Pb, Cd y Zn y con ellos diseñar sistemas de  biorremediación ex situ de efluentes líquidos (32).

En conclusión, el rol de los microorganismos es fundamental en los ciclos  biogeoquímicos de los metales y su utilización en los procesos de  biorremediación de desechos sólidos y líquidos es esencial para el  cuidado del medio ambiente.

* la autora es Jefe de  Trabajos Prácticos del Área Microbiología, Departamento de Química  Biológica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA) y Profesora  Adjunta del Área Química del Instituto de Ciencias de la Universidad  Nacional de General Sarmiento (J.M. Gutiérrez 1150, B1613GSX, Los  Polvorines, Provincia de Buenos Aires), integrante del proyecto de  investigación en Química Ambiental: "Influencia de la capacidad  complejante del medio en la remediación de aguas contaminadas con metales  pesados mediante el empleo de microorganismos autóctonos". E-mail:  dvullo@qb.fcen.uba.ar dvullo@ungs.edu.ar

Agradecimientos

Quisiera agradecer a mis compañeras de trabajo Lic. Helena Ceretti y Dra.  Silvana Ramírez por su ayuda en la confección de este artículo.

Referencias

1. Bréant, D., Jézéquel, K., y Lebeau, T, 2002. Optimisation of the cell  release from immobilised cells of Bacillus simplex cultivated in culture media enriched with Cd2+: influence of Cd2+, inoculum size, culture medium  and alginate beads characteristics. Biotechnology Letters 24: 1237-1241.

2. Brombacher, C., Bachofen, R., Brandl, H., 1998. Development of a  Laboratory-Scale Leaching Plant for Metal Extraction from Fly Ash by Thiobacillus Strains. Applied and Environmental Microbiology 64(4):  1237-1241.

3. Brown, G.E. (Jr.), Foster, A.L. and Ostergren, J.D., 1999. Mineral  surfaces and Bioavailability of Heavy Metals: A Molecular-scale Perspective.  Proc. Natl. Acad. Sci. USA 96: 3388-3395.

4. Bruland, K.W., Rue, E.L., Donat, J., Skrabal, S.A., Moffet, J.W., 2000.  Intercomparison of voltammetric techniques to determine the chemical  speciation of dissolved copper in a coastal seawater sample. Analytica  Chimica Acta 405: 99-113.

5. Buffle, J., Scott Altmann, R. Interpretation of Metal Complexation by  heterogeneous Complexants en Aquatic Surface Chemistry: Chemical Processes  at the Particle - Water Interface, 1987. Editado por W. Stumm. John Wiley  &Sons.

6. Ceretti, H., Hughes, E., Ramírez, S., Vullo, D., Zalts, A. 2003. Sistema  de irradiación uv de bajo costo para la fotodescomposición de materia  orgánica en muestras de agua. VI Reunión Anual de SETAC (Society of  Environmental Toxicology and Chemistry) Latinoamérica, 20 al 23 octubre,  Buenos Aires, Argentina.

7. Clarke, S.E., Stuart, J., Sanders-Loehr, J, 1987. Induction of  Siderophore Activity in Anabaena spp. and its Moderation of Copper Toxicity, Applied and Environmental Microbiology 53(5): 917-922.

8. Donat, J, 1994. Speciation of dissolved copper and nickel in South San  Francisco Bay: a multi method approach. Analytica Chimica Acta 284:547-571.

9. Donat, J, Dryden, C., 2001. Transition metals and heavy metal speciation.  Encyclopedia of Ocean Sciences, Academis Press.

10. Gadd, G.M., 2000. Bioremedial potential of microbial mechanisms of metal  mobilization and immobilization. Current Opinion in Biotechnology 11:  271-279.

11. Hursthouse, A.S., 2001. The Relevance of Speciation in the Remediation  of Soils and Sediments Contaminated by Metallic Elements-An Overview and  Examples from Central Scotland, UK. Journal of Environmental Monitoring  3(1): 49-60.

12. Inoue, H., Takimura, O., Fuse, H., Murakami, K., Kamimura, K., Yamaoka,  Y., 2000. Degradation of Triphenyltin by a Fluorescent Pseudomonad. Applied  and Environmental Microbiology 66(8): 3492-3498.

13. Jianlong, W., Xinmin, Z., Decai, D., Ding, Z., 2001. Bioadsorption of  lead (II) from aqueous solution by fungal biomass of Aspergillus niger. Journal of Biotechnology 87:273-277.

14. Kalbitz, K. and Wennrich,R., 1998. Mobilization of heavy metals and  arsenic in polluted wetland spills and its dependence on dissolved organic  matter. The Science of the Total Environment 209 : 27-39.

15. Kim, S., Ma, H., Allen, H. and Cha, D., 2002. Influence of dissolved  organic matter on the toxicity of copper to Ceriodaphnia dubia: effect of  complexation kinetics. Environmental Toxicology and Chemistry 21 : 275-280.

16. Kretzschmar, H. and Sticher, H., 1997. Transport of humic-coated iron  oxide colloids in a sandy soil: influence of Ca2+ and trace metals. Environmental Science and Technology 31: 3497-3504.

17. Krishnamurti, G.S.R. y Naidu, R., 2000. Speciation and phytoavailability  of cadmium in selected surface soils of South Australia. Australian Journal  of Soil Research 38(5), 991-1004.

18. Lebeau, T., Bagot, D., Jézéquel, K. y Fabre, B., 2002. Cadmium  biosorption by free and immobilised microorganisms cultivated in a liquid soil extract medium: effects of Cd, pH and techniques of culture. The  Science of the Total Environment 291: 73-83.

19. Liu, Y., Xu, H., Yang, S., Tay, J., 2003. A general model for  biosorption of Cd, Cu, and Zn by aerobic granules. Journal of Biotechnology 102:233-239.

20. Lloyd, J.R. and Lovley, D.R., 2001. Microbial detoxification of metals  and radionuclides, Current Opinion in Biotechnology 12: 248-253.

21. Lovley, D.R., (ed.). Environmental Microbe-Metal Interactions, 2000,  American Society for Microbiology, Washington D.C.

22. Lussier, S., Boothmen, W.S., Poucher, S., Champlin, D. and Helmstetten,  A., 1999. Comparison of Dissolved and Total Metals Concentrations from Acute  Tests with Saltwater Organisms. Environmental Toxicology and Chemistry 18 :  889-898.

23. Madigan, M.T., Martinko, J.M., Parker, J. Microbila Ecology en Brock,  Biology of Microorganisms, Ninth Edition, 2000, Prentice Hall, N.J., págs:  642-719.

24. Manson, R. and Lawrence, A., 1999. Concentration, Distribution, and  Bioavailability of Mercury and Methylmercury in Sediments of Baltimore  Harbor and Chesapeake Bay, Maryland, USA. Environmental Toxicology and  Chemistry 18 : 2438-2447.

25. McEldowney, S., 2000. The Impact of surface attachment on cadmium  accumulation by Pseudomonas fluorescens H2. FEMS Microbiology Ecology  33:121-128.

26. Sharma, P.K., Balkwill, D.L., Frenkel, A. and Vairavamurthy, M.A., 2000.  A new Klebsiella planticola Strain (Cd-1) Grows Anaerobically at High  Cadmium Concentrations and Precipitates Cadmium Sulfide. Applied and  Environmental Microbiology 66(7): 3083-3087.

27. Silver, S. And Misra, T., 1988. Plasmid-mediated Heavy Metal  Resistances. Annual Reviews on Microbiology 42: 717-43.

28. Srinath, T., Verma, T., Ramteke, P.W., Garg, S.K., 2002. Chromium (VI)  biosorption and bioaccumulation by chromate resistant bacteria. Chemosphere  48: 427-435.

29. Tangaromsuk, J., Pokethitiyook, P., Kruatrachue, M., Upatham, E.S.,  2002. Cadmium biosorpion by Sphingomonas paucimobilis biomass. Bioresource  Technology 85: 103-105.

30. Valls, M., de Lorenzo, V., 2002. Exploiting the genetic and the  biochemical capacities of bacteria for the remediation of heavy metal pollution. FEMS Microbiology Reviews 26:327-338.

31. Visca, P., Colotti, G., Serino, L., Verzili, D., Orsi, N., Chiancone,  E., 1992. Metal Regulation of Siderophore Synthesis in Pseudomonas aeruginosa and Functional Effects of Siderophore-Metal Complexes. Applied  and Environmental Microbiology 58(9): 2886-2893.

32. Vullo, D., Ceretti, H., Hughes, E., Ramírez, S., Zalts, A., 2003.  Indigenous Heavy Metal Multiresistant Microbiota of Las Catonas Stream. Environmental Monitoring and Asessment (enviado para su publicación).

33. Vullo, D., Ceretti, H., Ramírez, S., Zalts, A., 2003. Retención de  metales en gel de alginato de calcio. VI Reunión Anual de SETAC (Society of  Environmental Toxicology and Chemistry) Latinoamérica, 20 al 23 octubre,  Buenos Aires, Argentina.

34. Yakup Arica, M., Kacar, Y., Genc, O., 2001. Entrapment of white-rot  fungus Trametes versicolor in Ca-Alginate beads: preparation and biosorption  kinetic analysis for cadmium removal from aqueous solution. Bioresource  Technology 80:121-129.

35. Wang, C.L., Michels, P.C., Dawson, S.C., Kitisakkul, S., Baross, J.A.,  Keasling, J.D. and Clark, D.S., 1997. Cadmium Removal by a new strain of  Pseudomonas aeruginosa in Aerobic Culture. Applied and Environmental  Microbiology 63(10): 4075-4078.

| ISSN 1666-7948 www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar | Revista QuímicaViva Número 3, año 2, diciembre 2003 quimicaviva@qb.fcen.uba.ar |
| --- | --- |